Problema: Piatto doccia spaccato (classico)

Risoluzione:

Dopo aver acquistato il Kit di riparazione per plastiche e termoformati presso il rivenditore di articoli per carrozzeria procedere come segue:

Rimuovere il termoformato (Sarà anche l’occasione per effettuare delle nuove sigillature con le pareti)

Eseguire dalla parte nascosta una robusta carteggiatura per rimuovere residui, sporcizia e quant’altro e rendere la superficie abbastanza porosa.

Nella parte a vista rimuovere tutti gli angoli della “frattura” usando la lama di un coltello o la moletta conica, affinchè, vista in sezione, la frattura risulti come un solco a V

Pulire ben bene (magari col Fulcron, è una potenza).

Sempre nella parte a vista nastrare bene la crepa  finchè le due parti risultino ben accostate e salde;

Lavorare sulla porte nascosta facendo aderire la rete di plastica (adesiva) sulla crepa;

Spalmare sopra la rete il composto plastico; (se necessario, procedere con ulteriore pezza di rete posta in perpendicolarità alla prima e soccessiva spalmatura del composto;)

Dopo l’essiccazione, togliere il nastro dalla parte a vista, carteggiare ed applicare lo stucco plastico a completo livellamento del solco;

Livellare con la carteggiatura;

Applicare il sottofondo;

Carteggiare il sottofondo;

Verniciare;